## Slide 1
JUMPITNOW
스마트 줄넘기 교사용 가이드
장비 준비부터 조별 수업, 결과 저장까지 함께 실습합니다.
교사용 웹 중심 / 연수·실습용 / 2026.10
설명용 일러스트
Notes: 대상: 스마트 줄넘기를 처음 사용하는 교사. 목표: 장비 연결, 명단 등록, 학생과 장비의 정확한 배부, 여러 조 측정, 저장과 재조회. 핵심 안내를 읽으며 실습하고 상세 문제 해결은 함께 제공된 통합 가이드를 사용합니다.
표지: 생성한 설명용 수업 일러스트. 실물 기구 구조나 특정 학교의 실제 수업 사진이 아닙니다.
2026-10-01 로컬 구현 및 사용자 제공 정보 기준. 미확인 조립 구조나 충전 사양을 단정하지 않습니다.
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/teacher-guide-planning/delivery/media/classroom-illustration.png

## Slide 2
가이드 사용법
처음 준비와 오늘 수업
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
02
처음 한 번
제품과 연결 모드 익히기
줄넘기 번호 정하기
수업방과 학생 명단 만들기
매 수업
전원·모드와 참여 학생 확인
목표 설정·조 편성·배부
측정·교대·저장·기록 확인
완료 확인 등록을 반복하기보다 기존 번호와 명단을 확인합니다.
Notes: 이미 등록한 명단과 번호가 정확하면 매번 새로 만들 필요가 없습니다. 첫 실습은 예시 학생 30명과 줄넘기 10대가 3개 조로 순환하는 상황으로 설명합니다. 실제 인원과 장비 수에 맞춰 조정하세요.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 3
제품 이해
웹 단체 수업과 개인 앱 운동
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
03
구분 | 교사용 웹 단체 수업 | 개인 앱 운동
줄넘기 표시 | 그룹모드 | 블루투스모드
연결 상대 | 게이트웨이와 PC | 휴대폰 JUMPITNOW 앱
시작 위치 | jumpitnow.com | JUMPITNOW 앱 실행
기본 준비 | PC·데이터 USB·게이트웨이 | 휴대폰·앱·블루투스 권한
완료 확인 수업에 맞는 연결 모드 표시등을 확인합니다.
Notes: 연결 모드와 운동 모드는 다른 개념입니다. 그룹은 게이트웨이와 연결하는 기기 모드, 블루투스는 개인 휴대폰 연결 모드입니다. 앱의 그룹·챌린지와 기기의 그룹모드도 구분합니다.
근거: RNjumpitnow/docs/BLE_PROTOCOL.md, RR 단체 수업 코드.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 4
제품 준비
줄 결합 상태와 길이 점검
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
04
01
제품과 함께 제공된
조립 안내에 따라 줄을 연결합니다.
02
사용할 학생에 맞춰 길이를 조절하고
고정부를 확인합니다.
03
줄을 가볍게 당겨 빠지지 않는지,
손잡이가 걸리지 않고 도는지 확인합니다.
제품 외형 사진. 조립 순서와 고정 방식은 제품 안내 확인.
완료 확인 줄이 고정되고 손잡이가 원활하게 회전합니다.
Notes: 제품별 줄 통과 방향, 고정부품 조작, 잠금과 잔여 줄 처리 방식은 현재 자료만으로 확정할 수 없습니다. 제품에 제공된 조립 안내를 먼저 따르며 고정이 불확실하면 사용 전에 담당자에게 확인합니다. 사진은 실제 제품 외형이며 조립 순서를 보여주는 사진은 아닙니다.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/teacher-guide-planning/assets/user-product-06.jpg

## Slide 5
제품 준비
하단 버튼과 전원 확인
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
05
01
숫자와 모드 표시가 있는
스마트 손잡이를 찾습니다.
02
하단 전원 버튼으로 전원을 켜고
표시창이 켜졌는지 확인합니다.
03
표시가 없으면 제품 안내에 따라
충전 상태를 확인합니다.
실제 손잡이 하단 사진
완료 확인 전원이 켜지고 표시창을 확인할 수 있습니다.
Notes: 하단 버튼으로 전원을 켭니다. 최신 제품의 누름 길이와 충전 사양은 별도 실물 확인 대상이므로 몇 초라는 값을 제시하지 않습니다. 아래 제품 사진은 버튼과 단자 위치를 보여주는 기존 자료입니다.
출처: jumpitnowdocs/public/images/web/guide-power.webp
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/jumpitnowdocs/public/images/web/guide-power.webp

## Slide 6
제품 준비
그룹모드와 블루투스모드 전환
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
06
하단 버튼을 빠르게 여러 번 누른 뒤
원하는 모드 표시등을 확인합니다.
교사 웹 수업 · 그룹 표시
개인 앱 운동 · 블루투스 표시
횟수보다 표시등을 확인하세요.
그룹모드 숫자는 수업 전에 기기 번호로 확인합니다.
그룹 표시가 켜진 실제 제품 사진
완료 확인 교사 웹 수업을 시작할 장비는 그룹모드입니다.
Notes: 사용자 최신 확인은 빠르게 여러 번, 체감 약 7회입니다. 정확히 7회에 반드시 전환된다고 단정하지 않습니다. 전원과 양방향 전환의 정확한 펌웨어 조건은 추가 실물 확인 사항입니다.
출처: 사용자 2026-10-01 답변, jumpitnowdocs 실제 그룹모드 제품 사진.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/jumpitnowdocs/public/images/web/guide-connection-device.webp

## Slide 7
처음 한 번 · 장비 설정
게이트웨이와 PC 준비
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
07
01
PC에서 jumpitnow.com에 접속하고
교사 계정으로 로그인합니다.
02
데이터 전송 가능한 USB 케이블로
게이트웨이와 PC를 연결합니다.
03
게이트웨이 전원을 켜고
사용할 줄넘기의 그룹 표시를 확인합니다.
04
웹 왼쪽 메뉴에서
줄넘기 설정을 엽니다.
완료 확인 게이트웨이와 그룹모드 줄넘기가 준비됐습니다.
Notes: 게이트웨이 완성품의 버튼과 LED 위치는 실물 확인 대상입니다. 이미지로 임의 위치를 제시하지 않고 물리 연결, 전원 확인, 웹 연결을 구분합니다. 데이터 전송 가능한 케이블이 필요하며 전원 전용 케이블로는 장치를 찾지 못할 수 있습니다.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 8
처음 한 번 · 장비 설정
웹에서 게이트웨이 연결
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
08
01
줄넘기 설정에서 게이트웨이 연결을 누릅니다.
02
브라우저 선택창에서 해당 USB 장치를 고르고
연결을 허용합니다.
03
웹의 게이트웨이 연결 상태를 확인합니다.
장치가 안 보이면 데이터 케이블, USB 포트, 게이트웨이 전원을 확인하세요.
완료 확인 물리 USB 연결과 웹의 연결 허용을 모두 마쳤습니다.
Notes: 연결 허용은 브라우저가 USB 시리얼 포트를 사용하도록 허가하는 과정입니다. PC마다 포트 이름이 다를 수 있으므로 COM 번호나 특정 장치 이름을 고정 안내하지 않습니다. USB 선택창에 기기가 없으면 케이블·포트·전원을 확인하세요. 데스크톱 Chrome을 기준으로 하고 학교 관리 PC의 정책은 담당자에게 확인합니다.
근거: RR device-management-page.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 9
처음 한 번 · 장비 설정
전체 스캔과 장비 상태 확인
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
09
01
전체 스캔을 누릅니다.
02
감지된 장비의 ID, 연결 상태,
배터리를 확인합니다.
03
준비한 장비 수와 정상 연결된 수를
비교합니다.
255
번호 설정 전
초기 장비 ID
처음 준비하는 장비는
운영 번호를 정해주세요.
완료 확인 사용할 장비가 목록에 있고 정상 연결 상태입니다.
Notes: 게이트웨이가 연결됐다는 것과 각 줄넘기가 온라인이라는 것은 별개입니다. 전체 스캔으로 실제 장비 상태를 확인합니다. 255는 초기 또는 미등록 장비 ID이며 학생 번호나 운동 횟수가 아닙니다.
근거: device-management-page.tsx, RN BLE_PROTOCOL.md.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 10
처음 한 번 · 장비 설정
번호 설정과 실물 대조
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
10
상황 | 화면 조작
여러 대를 처음 설정 | 시작 번호를 정한 뒤 전체 자동번호
한 대의 번호를 변경 | 번호 입력 후 변경
웹 목록과 실물 대조 | 번호표시 / 부저 / 진동
번호 라벨을 붙였다면 실물 표시와 함께 맞춥니다.
기존 번호가 정확하면 매 수업 다시 부여할 필요가 없습니다.
완료 확인 중복 없는 줄넘기 번호와 실물이 일치합니다.
Notes: 현재 운영 번호 설정 범위는 1~40입니다. 이를 모든 환경에서 40대 동시 연결 보장으로 해석하지 않습니다. 전체 자동번호는 책상 위에 놓인 순서대로 부여하는 기능이 아니므로 번호표시·부저·진동으로 대조합니다.
근거: RR device-management-page.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 11
처음 한 번 · 수업방 준비
수업방 만들기
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
11
01
수업 준비에서
새 수업 만들기를 엽니다.
02
학생 참여 방식을 고릅니다.
03
수업명과 수업목표·메모를
입력하고 수업을 생성합니다.
학생 참여 방식 선택 영역. 로컬 구현 화면 예시.
완료 확인 만든 수업방에 입장할 수 있습니다.
Notes: 새 수업 만들기에서 학생 참여 방식, 수업명, 수업목표 또는 메모를 입력합니다. 화면은 로컬 구현 예시이며 운영 기능 제공 여부는 현재 접속 화면을 기준으로 확인합니다.
출처: teacher-guide-planning/assets/school-participation-ui.png.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/teacher-guide-planning/assets/school-participation-ui.png

## Slide 12
처음 한 번 · 학생 준비
학생 등록 방식 비교
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
12
 | 학교 명부 | 개인 계정
선택 상황 | 학생 가입 없이 교사가 명단 관리 | 학생 자신의 계정으로 참여
등록 방법 | 직접 추가 또는 엑셀 등록 | 학생 초대 링크 또는 QR
학생 행동 | 교사의 배부 안내에 따라 참여 | 개인 계정 로그인 후 초대 참여
교사 확인 | 번호·표시 이름·누락 여부 | 참여 상태·학생 번호
완료 확인 수업을 만든 후에는 참여 방식을 바꿀 수 없습니다.
Notes: 수업 생성 후에는 학생 참여 방식을 바꿀 수 없습니다. 학교 명부는 교사가 개인 계정을 대신 가입하는 방식이 아닙니다. 선택적 학교 앱 로그인은 웹 단체 수업 필수 준비 단계가 아닙니다.
근거: ParticipationModePicker.tsx, SchoolRosterPanel.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 13
처음 한 번 · 학생 준비
학교 명부: 직접 추가와 엑셀 등록
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
13
직접 추가
학생 관리에서 번호와
선택 항목인 표시 이름을 입력한 뒤
학생 추가를 누릅니다.
엑셀 등록
양식 다운로드 후 신규 학생 입력
업로드와 미리보기 확인
오류 수정 후 등록
명단에서 번호 중복과 누락을 확인합니다. 기존 학생은 엑셀로 덮어쓰지 않습니다.
완료 확인 필요한 학생이 번호와 함께 명단에 있습니다.
Notes: 직접 추가는 학생 번호 필수, 표시 이름 선택입니다. 엑셀은 신규 학생 추가 도구이며 기존 명단을 덮어쓰지 않습니다. 현재 코드상 xlsx, 1MB, 한번에 300명, 추가 열·수식 불가 조건입니다. 상세 조건은 업로드 화면을 함께 확인합니다.
근거: SchoolRosterPanel.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 14
처음 한 번 · 학생 준비
개인 계정: 링크·QR 초대
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
14
01
교사는 학생 초대를 엽니다.
02
링크 또는 QR을 전달합니다.
03
학생은 자신의 계정으로 로그인하고
해당 수업에 참여합니다.
04
교사는 명단의 참여 상태와
학생 번호를 확인합니다.
개인 계정 방식의 학생 초대 화면 예시
완료 확인 초대한 학생이 올바른 수업방 명단에 나타납니다.
Notes: 개인 계정 참여 방식의 수업방에서 사용합니다. 실제 유효한 초대 링크나 QR을 연수 자료에 넣지 않았습니다. 교사가 자신의 수업방에서 초대 화면을 열어 전달합니다. 학생이 초대만 받았다고 명단 등록이 완료되는 것은 아니므로 참여 상태를 확인합니다.
근거: classroom-management.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/jumpitnowdocs/public/images/web/guide-student-invite.webp

## Slide 15
매 수업 · 시작 준비
오늘 참여할 학생 선택
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
15
01
수업방에서
단체 수업 시작을 누릅니다.
02
오늘은 누가 뛰나요?에서
결석·미참여 학생을 제외합니다.
03
참여 인원을 확인하고
N명으로 계속을 누릅니다.
웹 화면 예시. 데모 학생 명단의 일부를 확대했습니다.
수업 직전 점검 줄 고정 · 배터리 · 그룹 표시 · USB · 인터넷
완료 확인 오늘 운동할 학생과 화면의 참여 인원이 일치합니다.
Notes: 수업 관리에서 단체 수업 시작을 누릅니다. 저장해 둔 진행 중 수업은 수업 이어하기로 표시될 수 있습니다. 참여 예정 인원과 실제 참여 인원을 확인하고, 결석·미참여 학생을 제외합니다.
근거: classroom-lab.tsx, classroom-management.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/jumpitnowdocs/public/images/web/guide-session-students.webp

## Slide 16
매 수업 · 운동 설정
운동 모드와 목표
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
16
모드 | 진행 기준
시간 | 정한 시간 동안 측정
횟수 | 학생별 목표 횟수 달성
자유 | 교사가 측정 종료
팀 게임 | 팀·시간 설정 확인
웹 운동 모드 선택 화면 예시 · 시간 60초 설정
완료 확인 목표를 확인하고 이 방식으로 계속을 누릅니다.
Notes: 웹의 시간, 횟수, 자유는 앱의 타임, 카운트, 자유와 대응하나 웹과 앱의 종료 로직을 똑같이 설명하지 않습니다. 웹 횟수 모드는 해당 조의 배정 학생이 모두 목표를 달성하면 마치며 교사는 측정 종료로 먼저 마칠 수 있습니다. 예시는 훈련 처방이 아닌 화면 설명입니다.
근거: classroom-lab.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/jumpitnowdocs/public/images/web/guide-session-mode.webp

## Slide 17
매 수업 · 조 편성
장비 확인과 자동 조 편성
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
17
01
연결하고 자동 검색으로
사용 가능한 장비 수를 확인합니다.
02
그룹 나누기로 자동 편성을 확인하고
필요한 학생만 조정합니다.
03
그룹 확정을 누릅니다.
학생 30명
줄넘기 10대
10명씩
3개 조
인원·수량은 수업 예시입니다.
완료 확인 모든 참여 학생이 사용할 장비 수에 맞춰 나뉩니다.
Notes: 연결하고 자동 검색 후 실제 정상 연결된 운영 장비를 확인합니다. 자동 편성은 장비 수에 맞춰 학생을 균등하게 나눕니다. 34명 11대는 9/9/8/8 예시가 됩니다. 조는 번갈아 측정하는 묶음이며 팀은 점수 합산 단위입니다.
근거: classroomLabModel.ts, classroom-lab.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 18
매 수업 · 배부
학생 번호와 줄넘기 번호
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
18
학생 번호와 줄넘기 번호는 달라도 됩니다.
배부표 예시 | 학생 | 전달할 줄넘기
1조 | 12번 학생 | 3번 줄넘기
2조로 교대 | 22번 학생 | 같은 3번 줄넘기
화면의 학생·장비 대응을 보며 배부하고, 필요하면 번호표시로 실물을 확인합니다.
완료 확인 학생이 받은 실물 줄넘기와 화면 배정이 일치합니다.
Notes: 학생 번호는 학생을 식별하고 줄넘기 번호는 실제 장비를 식별합니다. 12번 학생이 3번 줄넘기를 쓰는 것도 정상 배정입니다. 표는 역할 구분을 위한 학습용 예시이며 실제 수업의 배부 화면을 기준으로 합니다.
근거: classroomLabModel.ts, classroom-lab.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 19
매 수업 · 측정
수업 화면 열기와 측정 시작
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
19
01
수업 화면 열기 후
표시 방식을 선택합니다.
02
학생에게 시작을 안내하고
1조 측정 시작을 누릅니다.
03
운동하는 학생의 숫자가
움직이는지 확인합니다.
레이스 준비 화면 예시. 데모 학생, 시작 전 00:00 상태.
완료 확인 운동하는 학생의 기록이 해당 학생 화면에 반영됩니다.
Notes: 배부 후 바로 임의의 운동 버튼을 누르는 것으로 설명하지 않습니다. 수업 화면 열기, 표시 방식 선택, 해당 조 측정 시작을 보여줍니다. 사용할 표시 방식은 모드에 따라 다를 수 있습니다. 정지 확인 오류가 있다면 학생들에게 멈춤을 안내하고 정지 다시 확인을 마친 뒤 다음 측정을 시작합니다.
근거: classroom-lab.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/jumpitnowdocs/public/images/web/guide-race-assign.webp

## Slide 20
매 수업 · 교대
측정 종료와 다음 조 교대
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
20
01
현재 조의 결과와
저장 상태를 확인합니다.
02
다음 조·보충 측정 준비 등
화면 안내를 따릅니다.
03
장비를 회수하고 다음 조의
배부표대로 전달합니다.
04
배정을 확인한 뒤
다음 측정을 시작합니다.
기존 웹 결과 화면 예시. 데모 데이터와 다음 그룹 진행.
완료 확인 모든 조와 보충 대상 학생을 확인했습니다.
Notes: 현재 조의 측정 종료와 전체 수업 종료는 별개입니다. 모드별 자동 마침 또는 측정 종료 후 저장 상태를 확인하고 다음 조를 준비합니다. 연결 문제로 대기한 학생은 다음 조 또는 보충 조 안내를 따릅니다. 미측정 학생은 0회로 기록된 학생과 다릅니다.
근거: classroom-lab.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md
이미지 출처: /Users/geonukkim/Documents/makeitnow_dev_directory/NEW_JUMPROPE/apps/jumpitnowdocs/public/images/web/guide-free-screen.webp

## Slide 21
매 수업 · 저장
측정 종료·저장 후 나가기·수업 종료
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
21
행동 | 의미 | 이후 진행
측정 종료 | 지금 뛰는 조의 측정을 마침 | 다음 조 또는 결과 확인
저장 후 나가기 | 기록을 유지하고 잠시 나감 | 수업 이어하기 가능
수업 종료 | 오늘 수업을 최종 마감 | 종료 후 이어하기 불가
완전 종료 전 보충 학생, 저장 인원, 남은 조를 다시 확인합니다.
완료 확인 계속할 수업인지 완전히 마칠 수업인지 구분합니다.
Notes: 수업 종료 후에는 이어할 수 없습니다. 마지막 조 이후 라운드 결과 보기에서 저장 인원과 참여 예정 인원을 대조합니다. 반복할 때는 다음 라운드를 사용하고, 최종 마감은 수업 종료·결과 저장을 사용합니다. 중도 종료하면 아직 운동하지 않은 학생은 결과 집계에서 제외됩니다.
근거: classroom-lab.tsx 종료 확인창.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 22
매 수업 · 마무리
저장 완료와 수업 기록 재확인
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
22
01
라운드 결과 보기에서
저장 인원과 참여 예정 인원을 비교합니다.
02
마칠 때 수업 종료·결과 저장을 누르고
저장 완료 안내를 확인합니다.
03
수업 관리의 최근 수업에서 수업 기록을 열어
날짜·참여자·결과를 다시 확인합니다.
완료 확인 화면을 다시 열어도 오늘의 수업 기록을 찾을 수 있습니다.
Notes: 숫자나 목표 달성 표시만으로 저장 완료라고 판단하지 않습니다. 저장 완료 안내를 확인하고 수업 관리의 최근 수업에서 수업 기록을 다시 조회합니다. 학생별 전체 성과는 참여 방식에 따라 경로와 제공 범위가 다를 수 있습니다.
근거: classroom-management.tsx, classroom-lab.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 23
필요할 때 · 복구
수업 중 문제 해결
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
23
증상 | 먼저 할 일
줄넘기가 검색되지 않음 | 전원·그룹 표시·게이트웨이 연결 확인 후 스캔
255 또는 번호 중복 | 측정 전 운영 번호를 설정하고 실물 대조
기록이 움직이지 않음 | 실제 배부·모드·연결 확인, 필요하면 보충 측정
아직 저장되지 않았습니다 | 화면 유지, 인터넷 확인, 저장 다시 시도
완료 확인 저장 실패는 완료로 간주하지 않고 재시도합니다.
Notes: 문제를 확인하기 전에 새로고침하거나 창을 닫아 수신값을 잃지 않도록 안내합니다. 정지 확인 경고가 있으면 학생에게 운동 중단을 안내하고 정지 다시 확인을 누르며 다음 측정을 시작하지 않습니다. 해결이 안 되면 증상, 시간, 모드, 장비 번호, 오류 문구를 기록해 담당자에게 전달합니다.
근거: content-review.md 및 classroom-lab.tsx.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md

## Slide 24
매 수업 · 회수와 보관
수업 종료 체크리스트
JUMPITNOW 교사용 연수·실습
24
01
수업 기록을 다시 열어 저장을 확인합니다.
02
줄넘기 번호와 회수 수량을 맞춥니다.
03
이상 장비를 표시하고, 제품 안내에 따라
전원·충전·줄 정리를 마칩니다.
04
공용 PC에서 로그아웃합니다.
완료 확인 다음 수업에서 바로 찾을 수 있게 번호대로 보관합니다.
Notes: 학생에게 순위만 보여주기보다 같은 운동 조건에서의 참여와 변화를 피드백합니다. 개인정보가 보이는 기록을 공개할 때는 학교 운영 기준을 따릅니다. 충전 전압, 방수 등급, 완충 시간 등 미확인 수치는 넣지 않습니다. 실물 문제를 해결하지 못한 장비는 다음 수업에 섞지 않습니다.
검토 기준: 2026-10-01 로컬 RRjumpitnow/RNjumpitnow 코드와 제공 자료. 운영 화면 및 하드웨어 실물 동작은 달라질 수 있습니다.
기획 근거: teacher-guide-planning/JUMPITNOW_교사용_통합가이드_기획안.md
내용 검수: teacher-guide-planning/production/content-review.md